## Slide 1: Дигитальная субтракционная ангиография
Кафедра нейрохирургии НГМУ

## Slide 2: цель
рассмотреть цифровую субтракционную ангиографию, как метод визуализации сердечно-сосудистой системы

## Slide 3: задачи
Изучение дигитальной субтракционной ангиографии, как метода диагностики патологии сосудов головного мозга

## Slide 4
План:
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
ГРУППЫ
ПРИНЦИП ВРЕМЕННОЙ СУБТРАКЦИИ
СОВРЕМЕННЫЕ МОДИФИКАЦИИ
ГИБРИДНАЯ И ГЛУБИННАЯ СУБТРАКЦИЯ

## Slide 5
Внутривенная цифровая субтракционная ангиография (ЦСА) является вариантом цифровой проекционной рентгенографии.
Сначала производится нативная цифровая рентгенограмма, затем - цифровая рентгенограмма после внутрисосудистого введения контрастного препарата и далее из второго изображения вычитается первое. В результате получают изображение только сосудистого русла.

## Slide 6
основан на быстром внутривенном введении радиоконтрастного вещества с последующим получением рентгеновских изображений и выведением их (с частотой 1/с) на видеотерминал, цифровой обработкой и сохранением на магнитной ленте.
уступает прямой артериографии по разрешающей способности, но может быть использован для скрининга амбулаторных больных. Ценность его ограничивают артефакты, связанные с глотанием, неудачной позой больного, недостаточным пространственным разрешением и иными методическими трудностями. Частота осложнений в виде реакции на контраст или иногда сердечной недостаточности приближается к их частоте при введении контраста прямо в артерию.
позволяет исключить аневризму у больных с объемным процессом в области гипофиза. Внутриартериальная цифровая субтракционная ангиография в отличие от внутривенной имеет некоторые преимущества перед обычной артериографией: она позволяет уменьшить количество контрастного вещества, расход пленки, время исследования и его стоимость, не жертвуя разрешающей способностью.

## Slide 7
Цифровая (дигитальная) субтракционная ангиография (DSA) – это метод визуализации сердечно-сосудистой системы, основанный на внутривенном или внутриартериальном введении небольших доз контрастного вещества и усилении изображения контрастированных сердца и сосудов за счет компьютерной обработки и субтракции (исключения, вычитания) неконтрастированных изображений объектов, не имеющих диагностической ценности — скелета, мягких тканей. Высокая разрешающая способность изображений, полученных данным методом, позволяет использовать меньшие дозы рентгеноконтрастных препаратов, либо производить инъекцию контраста в отдаленном от интересующего объекта месте.
Несмотря на значительное количество модификаций DSA, существующих в настоящее время, все их можно подразделить на три основные группы, объединяющим фактором которых служит то, какая из физических переменных (время, энергия, глубина) участвуют в процессе субтракции изображения. Если для формирования дифференцированного (итогового) изображения применяется одна физическая переменная, то процесс носит название субтракции «первого порядка», когда две и более — субтракции «второго порядка».

## Slide 8
Специального рассмотрения заслуживает принцип временной субтракции, подразделяемой на традиционную субтракционную ангиографию, интегральный метод, соответственную и возвратную фильтрации. Принцип временной субтракции основывается на выполнении серии снимков за период с момента появления первой порции контрастного вещества до полного его исчезновения. Окончательное дифференцированное изображение формируется из разницы изображения с максимальной плотностью визуализации и «маски» — изображения с отсутствием контрастного вещества. Этот принцип положен в основу традиционной дигитальной ангиографии.
Современными модификациями традиционной дигитальной ангиографии являются интегральный метод, соответственная и рекурсивная фильтрации. Основное различие заключается в количестве изображений, используемых для получения одного дифференцированного изображения.
Основой интегрального метода являются различия изображений «масковых» и после контрастирования сосудов.
Соответственная фильтрация позволяет исключить изображения, содержащие нежелательные колебания сосудов.

## Slide 9
При рекурсивной фильтрации в основе получения дифференцированного изображения лежит серия фрагментов, каждый из которых представляет собой комбинацию двух следующих друг за другом изображений.
Гибридная субтракция (субтракция «второго порядка») направлена на преодоление движения мягких тканей и граничащих с сосудами органов. Основное достоинство метода заключается в сглаживании артефактов, возникающих при глотательных движениях, перистальтике кишечника, передаточной пульсации от камер сердца и крупных сосудов. Основным недостатком является малое соотношение исходного сигнала к «шуму». Глубинная (томографическая) субтракция основана на выделении определенного среза с помощью цифровых флюорографических систем.

## Slide 10
Исследование выполняют как можно раньше после госпитализации больного в нейрохирургический стационар. Учитывая высокую частоту множественных аневризм, ангиография должна охватывать два каротидных и два вертебральных бассейна. Также дигитальная субтракционная ангиография позволяет выявить окклюзию сонной артерии Ангиографию выполняют в прямой и боковой проекциях, а при необходимости – в косой и других, атипичных проекциях. На основании ангиографического исследования определяют выраженность и распространенность сосудистого спазма.

## Slide 11
ангиоспазм (дигитальная субтракционная ангиография; стрелками указаны спазм супраклиноидного отдела внутренней сонной артерии, отрезков д1 передней и М 1 средней мозговой артерии).

## Slide 12
Множественные аневризмы сосудов мозга (указаны стрелками): параклиноидная аневризма внутренней сонной артерии справа, супраклиноидная аневризма внутренней сонной артерии справа, две аневризмы средней мозговой артерии слева (дигитальная субтракционная ангиограмма, прямая проекция).

## Slide 13: Литература
1. Гусев Е. И. Неврология и нейрохирургия [Комплект] : учебник: в 2 т. Т.2 : Нейрохирургия / ред.: А. Н. Коновалов, А. В. Козлов. - 2-е изд.,испр.и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2009. - 420 с. : ил. 1,0 5
2. Можаев С. В. Нейрохирургия: учебник / С. В. Можаев, А. А. Скоромец, Т. А. Скоромец. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2009. - 480 с. : ил..
3. Лекции по нейрохирургии : учебник / ред. В. В. Крылов. - М. : Авторская академия : Товарищество научных изданий КМК, 2007. - 234 с. : ил.
4. Микрохирургия аневризм головного мозга / ред. В. В. Крылов. - М. : [б. и.], 2011. - 536 с.