## Slide 1: Аэроионы Аэроионопрофилактика ФИЗИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ СРЕДЫ ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К АЭРОИОННОМУ СОСТАВУ ВОЗДУХА ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
Кафедра гигиены и экологии

## Slide 2: Аэроионы
Аэроион (греч. аеr — воздух + ion — идущий) — частица воздуха, несущая на себе электрический заряд.
По существу аэроины являются заряженными молекулами газов воздуха, возникающими в результате ионизации.

## Slide 3
Ионизация молекул воздуха обусловлена действием различных физических факторов (солнечная радиация, космическое излучение, электрическое поле высокой напряженности, радиоактивное излучение и др.). Под их влиянием в атмосферном воздухе образуются одновременно положительно и отрицательно заряженные ионы.

## Slide 4
В нормальных условиях в 1 куб.см воздуха содержится около 750 положительных и 650 отрицательных ионов. Их радиус не превышает 6,6 х 10-10 м, а средняя продолжительность активного состояния 10-20 мин. Число и соотношение аэроионов в воздухе зависит от многих причин: метеорологических и геофизических условий, времени года, часов суток, влажности и загрязненности воздуха.

## Slide 5
Ионизация воздуха повышена на склонах высоких гор, в долинах, у водопадов, на берегах горных рек, морей и океанов, у фонтанов и т.д. Воздух можно обогатить ионами и искусственным путем с помощью специальных приборов — аэроионизаторов.

## Slide 6
Физическая сущность процесса аэроионизации заключается в действии на молекулы газов воздуха различных ионизирующих факторов, в результате чего происходит отрыв электрона от молекулы и она становится положительно заряженной, а оторвавшийся свободный электрон, присоединившись к одной из нейтральных молекул, сообщает ей отрицательный заряд.

## Slide 7
А.Л.Чижевский показал, что отрицательные аэроионы представлены преимущественно кислородом, а положительные аэроионы образуются в основном из углекислого газа. Отрицательные и положительные аэроионы в воздухе могут рекомбинировать между собой, а также взаимодействовать со взвешенными в воздухе частицами, нейтральными молекулами, образуя легкие и тяжелые аэроионы.

## Slide 8
Атмосферный воздух всегда содержит одновременно отрицательные и положительные частицы, т.к. естественная ионизация является биполярной. Степень и направленность ионизации оценивается по коэффициенту униполярности, который является отношением числа положительных ионов к числу отрицательных в единице объема воздуха. Коэффициент униполярности, как правило, несколько больше единицы (1,1-1,2).

## Slide 9
Являясь заряженными частицами, аэроионы перемещаются в воздухе по силовым линиям электромагнитного поля, что позволяет при необходимости создавать направленный поток аэроионов и воздействовать на нужный объект, в т.ч. и на человека. Плотность потока аэроионов может достигать 3 х 105 зарядов на 1 см2 поверхности кожи.

## Slide 10
Уже вскоре после открытия аэроионов Эльстером и Гейтелем (1899) многие исследователи обратили внимание на их большое биологическое значение. А.П. Соколов (1903) в общих чертах сформулировал представление о влиянии аэроионов на организм, а Чижевский не только сформулировал проблему аэроионизации (аэроионификации), глубоко изучил ее, но и впервые доказал, что влияние воздуха на организм определяется соотношением в нем отрицательных и положительных аэроионов. Он установил, что отрицательные аэроионы действуют благотворно, а положительные — неблагоприятно. Этим было положено начало использованию аэроионов с лечебно-профилактическими целями.

## Slide 11
Отрицательные аэроионы вызывают важные в физиологическом отношении изменения:
нормализуют артериальное давление;
углубляют и урежают дыхание;
повышают аппетит и улучшают процессы пищеварения; понижают скорость оседания эритроцитов;
повышают электрический потенциал тканей, снижают уровень свободных радикалов в них;
стимулируют метаболические процессы в организме, снижают концентрацию сахара и холестерина в крови;
повышают активность гена-регенератора, чем способствуют замедлению процессов старения в организме;

## Slide 12
Влияние аэроионов на организм происходит двумя путями:
рефлекторным (раздражение рецепторов кожи и легочных интерорецепторов)
гуморальным (вследствие проникновения аэроионов в организм и участия в электрообмене).

## Slide 13
Разностороннее влияние аэроионов на организм послужило основанием для использования их не только с лечебными (аэроионотерапия ) и профилактическими (аэроионопрофилактика ) целями, но и для широкого применения их в различных областях народного хозяйства.

## Slide 14: Аэроионопрофилактика
Аэроионопрофилактика — один из методов профилактики, основанный на воздействии на организм ионизированного воздуха.
Идея аэроионопрофилактики болезней впервые была выдвинута А.Л. Чижевским еще в 1930-х годах. По его мнению, аэрононизаторами должны быть оснащены все помещения, где работают люди: транспорт, библиотеки, концертные залы, школы, детские дошкольные учреждения, спортивные залы и другие места, где наблюдается скопление людей.

## Slide 15: Аэроионопрофилактика
Необходимость аэроионизации таких помещений обусловлена тем, что каждый человек выбрасывает при одном выдохе 1,5 х 108 положительных аэроионов, которые делают воздух «мертвым» и нарушают физиологические функции, ухудшают самочувствие и работоспособность.

## Slide 16
Аэроионизация, проводимая с профилактическими целями, значительно сокращает число сезонных заболеваний (артриты, ангины, грипп), ослабляет метеопатологические реакции у метеочувствительных людей, снижает заболеваемость детей респираторными заболеваниями, повышает их умственную и физическую работоспособность. Аэроионизация в палатах лечебных учреждений облегчает течение заболеваний и ускоряет выздоровление больных. Профилактическая аэроионизация замедляет развитие атеросклероза, предотвращает сердечно-сосудистые катастрофы, укрепляет здоровье и продлевает жизнь.
Аэроионопрофилактика проводится но тем же методикам и с использованием тех же аэроионизаторов, что и аэроионотерапия. Профилактическая доза должна быть в 10 раз меньше лечебной и составляет 2 биологические единицы аэроионизации (1 БЕА составляет 8 х 109 аэроионов). Зная производительность аэроионизаторов, которая указывается в паспорте к аппарату, легко рассчитать продолжительность процедуры в конкретных условиях ее проведения, необходимую для получения профилактической дозы. При этом оптимальной концентрацией аэроиоиов в воздухе считается 104 — 103 в 1 см3. Такая концентрация отрицательных аэроионов обычно определяется в воздухе за городом и считается оздоравливающей.

## Slide 18: Нормируемые показатели аэроионного состава воздуха
Аэроионный состав воздуха устанавливается в зависимости от процессов ионизации и деионизации.
Нормируемыми показателями аэроионного состава воздуха производственных и общественных помещений являются:
- концентрации аэроионов (минимально допустимая и максимально допустимая) обеих полярностей ро+, ро-, определяемые как количество аэроионов в одном кубическом сантиметре воздуха (ион/см3);
- коэффициент униполярности У (минимально допустимый и максимально допустимый), определяемый, как отношение концентрации аэроионов положительной полярности к концентрации аэроионов отрицательной полярности.

## Slide 19
Минимально и максимально допустимые значения нормируемых показателей определяют диапазоны концентраций аэроионов обеих полярностей и коэффициента униполярности, отклонения от которых могут привести к неблагоприятным последствиям для здоровья человека.
Значения нормируемых показателей концентраций аэроионов и коэффициента униполярности приведены в таблице.

## Slide 20: Таблица
2.5. В зонах дыхания персонала на рабочих местах, где имеются источники электростатических полей (видеодисплейные терминалы или другие виды оргтехники) допускается отсутствие аэроионов положительной полярности.
2.6. Степени вредности отклонений от означенных диапазонов концентрации аэроионов и коэффициента униполярности определяются в соответствии с классификацией условий труда по аэроионному составу воздуха.
2.7. В лечебных целях могут применяться другие показатели аэроионного состава воздуха, если это предусмотрено утвержденными в установленном порядке методиками лечения или применения аэроионизаторов.

## Slide 21: Требования к проведению контроля аэроионного состава воздуха
Контроль аэроионного состава воздуха осуществляется в следующих случаях:
- в порядке планового контроля не реже одного раза в год;
- при аттестации рабочих мест;
- при вводе в эксплуатацию рабочих мест в помещениях, перечисленных в пункте 1.2. Санитарных правил;
- при вводе в эксплуатацию оборудования либо материалов, способных создавать или накапливать электростатический заряд (включая видеодисплейные терминалы и прочие виды оргтехники);
- при оснащении рабочих мест аэроионизаторами или деионизаторами.
Проведение контроля аэроионного состава воздуха помещений следует осуществлять непосредственно на рабочих местах в зонах дыхания персонала и в соответствии с утвержденными в установленном порядке методиками контроля.

## Slide 22: Требования к способам и средствам нормализации аэроионного состава воздуха
. Если в результате контроля аэроионного состава воздуха выявляется его несоответствие нормированным показателям, рекомендуется осуществление его нормализации.
Осуществление нормализации аэроионного состава воздуха рекомендуется производить на протяжении всего времени пребывания человека на рабочем месте.
. Для нормализации аэроионного состава воздуха следует применять соответствующие, прошедшие санитарно-эпидемиологическую оценку и имеющие действующее санитарно-эпидемиологическое заключение аэроионизаторы или деионизаторы, предназначенные для использования в санитарно-гигиенических целях.
. Санитарно-эпидемиологическая оценка и эксплуатация аэроионизаторов и деионизаторов осуществляются в установленном порядке.

## Slide 23: Спасибо за внимание!